Ing.Ján Šmál,   Na Graniari č.53,   974 01   Banská Bystrica

projektovanie a inžinierska činnosť zdravotne vodohospodárskych stavieb

DÚBRAVY - výstavba tržnice, úprava 
plôch verejného priestranstva


 
PS - SP

INVESTOR: OBEC DÚBRAVY

DÁTUM:      05/ 2019

                       PROJEKTANT: Ing. Ján ŠMÁL

Stavba: DÚBRAVY- výstavba tržnice, úprava plôch verejného priestranstva.

  

                               A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1.Identifikačné údaje:

1a. Stavba:
Názov stavby:    Dúbravy - výstavba tržnice, úprava plôch verejného priestranstva.
Miesto stavby:   Dúbravy
Okres:                Detva
Odvetvie:           Technická infraštruktúra
Charakter stavby: Nová

1b. Investor:
            Názov investora: Obec Dúbravy
            Sídlo investora:   Dúbravy
            Okres:                 Detva

2.Základné údaje o stavbe:
        Predkladaná dokumentácia rieši výstavbu  tržnice a úpravu plôch bezprostredne súvisiacich s navrhovanou tržnicou. Jedná sa o plochy v centre obce. Sú neupravené a pre uživateľov vytvárajú nebezpečenstvo pádu a úrazu. Obzvlášť to platí pre starších ľudí.   
 Plochy sú na jednej strane ohraničené objektom predajne potravín a pohostinstvom a na druhej strane je to  cesta Zolná - Detva. 
Rovnako je to aj s parkovaním na teto ploche. Je neriadené, sklon terénu  je značný a nie je oddelená pre pohyb peších a pohyb aut. 
Navrhovanou výstavbou tržnice sa umožní vytvoriť podmienky pre ponuku tovarov ktorý v obci nie je možné zadovážiť.

2a. Celospoločenský význam:
Úpravou povrchu priľahlého priestoru sa umožní prístup obyvateľov obce k tržnici. Zároveň bude tento prístup bezpečný a ľahko zvládnutelný. 
Po výstavbe tržnice a úprave plôch sa táto časť obce stane vyhľadávanejšia pre predajcov. Zvýši sa tým ponuka tovarov pre obyvateľov.   
Tržnica sa stane vyhľadávanejšou pre stretnutia občanov a vzájomnú komunikáciu.

3. Členenie stavby na  objekty:
Stavba je na objekty rozčlenená takto:
SO-01    Úprava plochy tržnice a parkoviska
SO-02    Oporný múr
SO-03    Tržnica 
SO-04   Chodník
SO-05   Obslužná plocha
SO-06   Prístupová plocha

-1-                                                                                    A

3.a Počet parkovacích stojísk:
    Úpravu plôch si vyžaduje zriadenie tržnice aj jestvujúca predajňa potravín.
    Čistá predajná plocha predajne je 107, 88 m2.
     Na jedno stojisko pripadá              25 m2.
     Počet stojísk v zmysle STN je:   107,88  :  25  =  4,31 stojiska.
  V projekte je navrhovaných päť stojísk, jedno pre zdravotne ťažko postihnutých.

4. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu:
          Práce na stavbe je potrebné vykonať tak aby bolo  zabezpečené zásobovanie predajne aj pohostinstva. Je potrebné tiež zabezpečiť bezpečný  prístup osôb do týchto zariadení. 
Stavenisko bude ohradené a v noci osvetlené.
Pred zahájením prác je potrebné vytýčenie podzemných vedení na stavenisku. Jedná sa o telekomunikačné káble a vodovod. 

5. Lehoty prípravy a výstavby:
Spracovanie dokumentácie:               01 2012
Stavebné povolenie:                           04 2012
Zahájenie výstavby:                           10 2020
Ukončenie výstavby:                          10/2021

6. Uživateľský systém:
                Navrhovaná tržnica po jej dokončení a kolaudácii sa stane vlastníkom obce Dúbravy.

B. Bystrica 05 2019                                               Ing. Ján Šmál


                                                           -2-                                                                         A

Prílohy:

A.   Sprievodná správa

B   Súhrnná technická správa

C   Celková situácia

D    Stavebná časť

E    Náklady stavby

F    Organizácia výstavby

Prílohy:

A.   Sprievodná správa

B.  Súhrnná technická správa

C.  Celková situácia

D.   Stavebná časť

E.   Náklady stavby

F.  Organizácia výstavby

Prílohy:

A.   Sprievodná správa

B   Súhrnná technická správa

C   Celková situácia

D    Stavebná časť

E    Náklady stavby

F    Organizácia výstavby

	
D  Stavebná časť

D 1     Technická správa
D 2      Stavebná situácia
D3      Pôdorys plôch
D4      Tržnica
D5      Rez  I.-I.
D6      Rez  II.-II.
D7      Rez  III.-III.
D8      Rez  IV-IV, V-V.
D9      Vzorové rezy plôch
D10    Oporný múr, rez
D11    Oceľové doplnkové konštrukcie 
D 12   Dopravné značenie

D  Stavebná časť

D 1     Technická správa
D 2      Stavebná situácia
D3      Pôdorys plôch
D4      Tržnica
D5      Rez  I.-I.
D6      Rez  II.-II.
D7      Rez  III.-III.
D8      Rez  IV-IV, V-V.
D9      Vzorové rezy plôch
D10    Oporný múr, rez
D11    Oceľové doplnkové konštrukcie 
D 12     Dopravné značenie