Stavba:  DÚBRAVY - výstavba tržnice, úprava plôch verejného priestranstva

F. Stavenisko a realizácia výstavby

Obsah:
1.   Technická správa
1.1  Charakteristika staveniska
1.2  Koncepcia postupu výstavby
1.3  Koncepcia zariadenia staveniska, využitie existujúcich objektov
1.4  Potreba novobudovaných objektov zariadenia staveniska, postup likvidácie
1.5  Zaistenie prívodu vody, energií, odkanalizovanie a odvodnenie staveniska
1.6  Dopravné trasy pre presun dodávok, skládky.
1.7  Dopravné značenie počas výstavby, obchádzky
1.8  Predpokladaný počet pracovníkov počas výstavby, ich sociálne zabezpečenie.
1.9  Vplyv realizácie stavby na životné prostredie, obmedzenie týchto účinkov.
2.     Organizácia a riadenie výstavby
2.1   Lehota výstavby, etapy výstavby
2.2   Určenie stavebných objektov ktoré je potrené uviesť do predbežného užívania
2.3   Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

  - Charakteristika staveniska:
Staveniskom navrhovanej stavby je územie vyčlenené na jednej strane okrajom štátnej cesty III/066 28 Detva - Zolná a na druhej strane hranicou poľnohospodársky obrábaných pozemkov alebo ploty záhrad rodinných domov.
Na stavenisku sa nachádzajú vedenia splaškovej kanalizácie, výtlačné potrubie potrubie z čerpacej stanice splaškových vôd, telekomunikačné vedenia uložené v zemi a káblová prípojka k čerpacej stanici. Stavba sa beprostredne dotýka štátnej cesty, na jej okraji sa uloží obrubník a vytvorí odvodňovací prúžok.
Tieto práce vyžadujú zabratie jedného jazdného pruhu pre potreby výstavby. Druhý jazdný pruh bude využívaný pre dopravu v obidvoch smeroch. Práce budú vykonané po osadení dočasného dopravného značenia.  
  Počas výstavby komunikácie  treba umožniť prístup obyvateľov k rodinným domom.

  - Koncepcia postupu výstavby:
Po odovzdaní staveniska sa práce začnú vytýčením podzemných vedení.
 Najskôr sa uloží potrubie dažďovej kanalizácie. Pri výstavbe kanalizácie sa osadia odbočky pre pripojenie dažďových vpustí. Kanalizácia sa zasype. 
V ďalšej časti sa pristúpi k výstavbe chodníka. Práce začnú osadením obrubníkov a potom položením podkladných vrstiev  dlažby.
Pozornosť treba venovať najmä osadeniu poklopov jednotlivých šachiet t. j. tak, aby boli v rovine s povrchom chodníka.

  - Koncepcia zariadenia staveniska, využitie existujúcich objektov:
Pozemok staveniska je dosť  rozsiahly a vhodný na zriadenie menších skládok, umiestnenie  materiálov potrebných pre výstavbu.

  - Potreba novobudovaných objektov zariadenia staveniska, ich likvidácia:
Charakter  výstavby chodníka a komunikácií nevyžaduje budovanie nových objektov zariadenia staveniska.


                                   -1-                                                                                   F

  - Zaistenie prívodu vody a energií na stavenisko.
Plochy  na umiestnenie objektov zariadenia staveniska sú  v priestoroch  areálu prevádzkárne obecného úradu. Tu budú skládky materiálu na lôžko a obsyp, sklady na potrubie a drobný materiál. Bude tu tiež osadená bunka pre vedenie stavby.

  - Dopravné trasy pre presun dodávok, skládky
Materiál na stavbu , piesok, potrubie bude prepravované po sieti štátnych ciest zo Zvolena  a po sieti miestnych komunikácií, tieto svojimi parametrami dostatočne spĺňajú podmienky pre prepravu materiálu na výstavbu kanalizácie a chodníka. 
Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. Túto určí investor pri odovzdaní staveniska.

1.7Dopravné značenie počas výstavby:
                         Rozsah stavby nevyžaduje odklon dopravy. Práce na ceste  budú vyznačené

dočasnými  dopravnými  značkami.

1.8Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie.
                 Na výstavbe  sa bude podieľať 6 až 10 pracovníkov. Budú mať k dispozícii sociálne

zariadenia obecného úradu, je tu možnosť odberu stravy zo zariadení obce.

1.9Vplyv realizácie stavby na životné prostredie:
Realizáciou stavby sa neohrozí ani nezhorší životné prostredie , pokiaľ sa budú dodržiavať tieto zásady: 
              - Dodržiavať základné predpisy pri preprave, manipulácii a skladovaní

jednotlivých materiálov a hmôt.
             - Dodržiavať nočný kľud, pretože v blízkosti sa nachádzajú rodinné domy.
             - Komunikácie udržiavať bez prachu a v prípade potreby ich kropiť.
             - Na stavenisku nevykonávať žiadne opravy ani údržbu.
             - Na stavenisku nepáliť obaly a horľavý materiál.

2. Organizácia a riadenie výstavby

2.1 Lehoty výstavby:

Odovzdanie staveniska:                        10 2020
Zahájenie výstavby:                              10 2020
Ukončenie výstavby:                             10 2021
Skúšobná prevádzka:                              neuvažuje sa
Doba výstavby:                                       13 mesiacov

  - Určenie stavebných objektov ktoré je potrebné dať do predbežného užívania:
Rozsah a objektová skladba uvažuje s ukončením celej stavby v jednom termíne, 
10 2021
Termíny v časovom pláne sú závislé na fiňančnom zabezpečení stavby.

  - Časový postup likvidácie zariadenia staveniska:
Skladovacie priestory a skládky budú likvidované postupne po ukončení funkčnosti. Posledné skládky musia byť zrušené a ich plochy upravené najneskôr jeden mesiac po ukončení výstavby a zatrávnené. 
Odpady budú vyvezené podľa druhu na legálne skládky na to určené.


B. Bystrica  05 2019                                                                              Ing. Ján Šmál

                                                 -2-                                                                              F